Сведения о регулирующей деятельности МТУ по надзору

за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора за 12 месяцев 2015 года

Под надзором Межрегионального территориального управления по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора (далее – Управление) находятся                     624 организации, в том числе 20 регионально-информационных аналитических центров  (9 на территории ДФО и 11 на территории СФО), 15 организаций ядерного топливного цикла и 2 организации, на которых осуществляется надзор за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов и объектов их жизнеобеспечения.

В отчетном периоде инспекторами Управления по всем направлениям надзорной деятельности проведено 788 проверок, из них 323 мероприятия в рамках осуществления постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии.

По результатам проведенных проверок выявлено, и предписано к устранению                 749 нарушений в 231 предписании, из них: 553 нарушений требований законодательства, 186 нарушений условий действия лицензий и 10 невыполнений ранее выданных предписаний.

За допущенные нарушения требований норм и правил в области использования атомной энергии, условий действия лицензий и неисполнение предписаний наложено 33 административных наказаний в виде административных штрафов в размере 2006 тыс. рублей и вынесено 5 предупреждений.

При проведении комплексной проверки ЦА Ростехнадзора в 2014 году               ФГАОУ ВО НИ ТПУ: оформлено 8 протоколов об административных правонарушениях, которые были направлены в суд г. Томска. По итогам рассмотрения, вынесены постановления о назначении административных наказаний, из них: 3 в виде административных штрафов на общую сумму 600 тыс. рублей, 4 в виде предупреждений, 1 дело прекращено по  истечению установленного срока давности привлечения к административной ответственности. Ректор Чубик П.С. направил жалобу о несогласии с постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского судебного района  г. Томска, о наложении административного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Жалоба удовлетворена частично, дело направлено по подведомственности мировому судье судебного участка № 5 Кировского судебного района г. Томска, вынесено постановление от 15.04.2015 № 5-147/2015 о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Сумма взысканных штрафов       500 тыс. рублей.

Управлением выдана 101 лицензия; 53 организации внесено в реестр организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной опасности; выдано 500 разрешений работникам поднадзорных организаций на право ведения работ в области использования атомной энергии; оформлено 8 разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду для ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, а также для всех объектов, относящихся к 1 и 2 категории по потенциальной радиационной опасности.

В отчетном периоде нарушений класса А и П-1 не зафиксировано, нерадиационных происшествий класса П-2 произошло 7 случаев.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Шлюмберже Восток».

20.01.2015 при проведении работ на буровой платформе «ПА-Б» Пильтун – Астохского месторождения, принадлежащего компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани» общества с ограниченной ответственностью «Шлюмберже Восток» произошел отворот инструмента на бурильных трубах, приведший к рассоединению компоновки низа бурильной колоны (далее - КБНК) на глубине скважины 5800м с прибором нейтронно-плотностного каротажа «EcoScope» № 1727, содержащим  источник ионизирующего излучения (далее - ИИИ)  типа GGLS-DA № А2812 на основе  Cs-137  активностью 1,7 Ки, а также  с импульсным генератором нейтронов типа PNG-CB  № 8249-42666, с изотопом тритий H3 активностью  1,5 Ки.

В результате второго этапа ловильных работ 01.02.2015, оставшаяся часть КНБК вместе  с прибором нейтронно-плотностного каротажа «EcoScope» № 1727 и  с импульсным генератором нейтронов   типа PNG-CB № 8249-42666 была успешно поднята на поверхность. В результате проведенного визуального осмотра оборудования, нарушений герметичности капсул с ИИИ не выявлено.  Источники   извлечены из прибора и помещены в штатный транспортный упаковочный комплект.

Облучения персонала выше установленных контрольных уровней и радиоактивного загрязнения окружающей среды  не  произошло.

2. Иркутский филиал ООО «Везерфорд» (юридический адрес: 125047, г. Москва,           4-й лесной переулок, д.4).

За отчетный период на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении (далее - ВЧНГКМ) Иркутской области зафиксировано 2 нерадиационных происшествия класса П-2: 23 февраля на буровой площадке скважины № 3078 куст 64 и 7 марта на буровой площадке скважины № 3143 куст 57.

Буровая площадка скважины № 3078 куст 64.

23.02.2015 при проведении измерения пористости, плотности пород на скважине  на глубине 2721 м пропал сигнал от геофизического прибора NDT с установленными в него двумя ЗРнИ. В поднятой 24.02.2015 компоновке низа бурильной колонны (КНБК) геофизический прибор NDT № 10864, в составе которого находились два ЗРнИ, отсутствовал. В период 24.02.-25.02.2015 были проведены ловильные работы на бурильном инструменте с целью извлечения оборудования  с  ЗРнИ, в результате которых 25.02.2015 оборудование было успешно извлечено из скважины. Проведен осмотр и радиационный контроль радионуклидных источников, повреждений и загрязнений не выявлено, ЗРнИ вывезены в транспортных упаковочных контейнерах в место временного хранения.

Комиссией по расследованию названы следующие причины происшествия:

1. Геологическое строение пород – наличие твердого пропластка в интервале 2718-2732 м., что вызвало высокие изгибающие нагрузки в соединяющем переводнике прибора  NDT и трубы MFR и привело к слому прибора MFR.

2. Недостаточно квалифицированные действия персонала: своевременно не довели о резких изменениях зенитного угла, граничащих с предельно-допустимыми интенсивностями, специалистам по наклонно-направленному бурению, а также не согласовали с ними дальнейшие действия.

По результатам выводов, сделанных комиссией по расследованию происшествия, издан приказ начальника Иркутского филиала № В-04-005-/17пр от 11.03.2015 «О принятии мер по предотвращению инцидентов, связанных с нарушением при работе с РИ на скважине № 3078 куст 64 ВЧНГКМ», в котором утверждены предложенные комиссией организационные мероприятия. Виновные в происшествии привлечены к ответственности.

Буровая площадка скважины № 3143 куст 57.

27.02.2015 при подъеме оборудования на поверхность на глубине 3105 м. произошел прихват компоновки низа бурильной колонны, в составе которой находится прибор с установленными в него двумя ЗРнИ.  Работы по ликвидации прихвата, проводившиеся с 27.02.2015 по 07.03.2015,  положительных  результатов не дали. Контроль над РИ и управление источником были утеряны. В ООО «Везерфорд» было  принято решение о захоронении КНБК с геофизическим прибором NDT № 6532744, в состав которого входили два ЗРнИ (типа CDC.CY 16 радионуклид 137Cs зав. № 42311B и типа AMN.CY 20 радионуклид 241Am+Be зав. № 31083B).

12.03.2015 был произведен отстрел бурового инструмента на глубине 2776 м. и оставлена прихваченная часть КНБК на забое, установлены цементные мосты, составлен Акт об окончании аварийных работ и захоронении двух ЗРнИ  в скважине 3143  на глубине 3087,1 м.

По итогам расследования происшествия, комиссия считает, что  наиболее вероятной причиной прихвата бурильной компановки с ЗРнИ явился обвал заглинизированного песчаника (иллитов) в интервале 3070-3090 м. Нарушение технологии буровых работ персоналом не отмечено, полевой персонал ООО Везерфорд, действовал в рамках рекомендаций и специфики работ. Для предупреждения подобных происшествий в                    ООО «Везерфорд» издан приказ начальника Иркутского филиала № В-04-005-/18пр от 24.03.2015 «О принятии мер по предотвращению инцидентов, связанных с нарушением при работе с РИ на скважине  № 3143 куста 57 ВЧНГКМ», в котором утверждены предложенные комиссией организационные мероприятия.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Георесурс».

При проведении геофизических исследований в скважине № 924  на участке «Урегольские 5-6» 07.08.2015 произошел прихват скважинного прибора КУРА-2 с источником Америций-241 и его обрыв.

Организацией была создана комиссия по расследованию происшествия, составлен план извлечения прибора с источником. Проведенные, в соответствии с планом, мероприятия по извлечению прибора с источником не дали результатов. Во избежание разгерметизации радионуклидного источника, было принято решение о прекращении ловильных работ и цементации скважины. В настоящее время подготавливается ликвидационный тампонаж скважины. Происшествие отнесено к нерадиационному происшествию класса П-2.

4. Филиал Компании «Шлюмберже Лоджелко Инк.» в Туруханском районе Красноярского края. На Ванкорском месторождении, куст № 20, скважина № 222 ST № 2 (заказчик ЗАО «Инвестгеосервис») при проведении работ ГИС 13.09.2015 на глубине 4040 метров произошел прихват бурового оборудования, содержащего следующие радионуклидные источники: гамма GSR-Z №A3210 (Cs-137) активностью 63 ГБк и нейтронный NSR-U №Q1142 (Am241Be) активностью 370 ГБк.

Работы по извлечению из скважины компоновки вместе с геофизическим оборудованием, содержащим 2 ЗРнИ, завершены 17.09.2015. Повреждений геофизического оборудования не обнаружено. Радиационный фон в норме.

- На Ванкорском месторождении, куст № 9А, скважина № 762 (заказчик «Ванкорнефть») во время бурения на глубине 3442,8 метров произошел прихват бурового оборудования, содержащего радионуклидный источник гамма излучения GGLS-DA  № A2985 (Cs-137) активностью 63 ГБк.

Работы по освобождению оборудования от прихвата завершены 25.10.2015. Компоновка поднята на безопасное расстояние (2200 м) до обсадной трубы. По данным телеметрии получены данные об удовлетворительной работоспособности приборов. Прибор и источники не повреждены. Радиационный фон в норме. С 26.10.2015 продолжено бурение скважины до проектной глубины.

- На Ванкорском месторождении на скважине № 198, куст № 3, (заказчик «Инвестгеосервис») во время проработки перед наращиванием бурильной свечи по причине выхода из строя СВП (силовой верхний привод) и остановки вращения КНБК 01.11.2015 на глубине 3642 м произошел прихват бурового оборудования, содержащего следующие радионуклидные источники: гамма GSR-Z №A3207 (Cs-137) активностью            63 ГБк и нейтронный NSR-U № Q1139 (Am241Be) активностью 370 ГБк.

Работы по извлечению на поверхность выше указанных источников завершены 14.11.2015. Источники помещены в транспортный упаковочный комплект. Повреждений источников не обнаружено. Радиационный фон в норме. Транспортный упаковочный комплект с источниками 15.11.2015 доставлен на базу.

В дальнейшем было установлено, что в блоке электроники прибора ADN имеются еще два не демонтируемых стабилизационных источника метрологического назначения на основе радионуклида цезий-137 № L5-306 (2,22 кБк) и  № L9-361 (33,3 кБк). Достать эти источники не представилось возможным, было принято решение об их захоронении.

До 03.12.2015 была проведена установка 2-х цементных мостов в интервалах глубин 3382 – 3482 м и 2688 – 2460 м в соответствии с «Планом работ по установке цементного моста в открытом стволе и захоронению стабилизационных источников метрологического назначения на скважине № 198 КП № 3  Ванкорского месторождения».

Далее от верхнего цементного моста продолжено бурение скважины до проектной глубины.

Во всех случаях при происшествиях радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду отсутствует. Класс нарушения – нерадиационное происшествие класса П-2.

Состояние радиационной безопасности на ядерно- и радиационно-опасных объектах поднадзорных Управлению оценивается как удовлетворительное.